Laboratorní práce č.

Určení voltampérové charakteristiky rezistoru

Úvod:

Voltampérová charakteristika spotřebiče (rezistoru) je graf závislosti proudu, který prochází rezistorem, na napětí na rezistoru. Při vyšetřování této závislosti regulujeme napětí na rezistoru nejčastěji potenciometrem v zapojení podle schématu. Napětí zdroje se rozloží na vodiči potenciometru a na spotřebiči naměříme jen jeho část, která závisí na poloze pohyblivého jezdce potenciometru.

Schéma zapojení:

Úkoly:

1. Proměřte závislost proudu na napětí u technického rezistoru a sestrojte jeho voltampérovou charakteristiku.

2. Vypočítejte, jak se s rostoucím napětím mění odpor rezistoru, a sestrojte graf závislosti odporu na napětí.

Pomůcky:

Postup měření a naměřené hodnoty:

1. Na ampérmetru nastavte největší rozsah a zapojte obvod podle schématu.

2. Jezdec potenciometru nastavte tak, aby na počátku měření bylo na spotřebiči nulové napětí. 3. Pak zvyšujte napětí po 0,5 V. Naměřené hodnoty proudu a napětí zapisujte do tabulky.

4. Pro každou dvojici hodnot vypočítejte odpor rezistoru.

5. Sestrojte voltampérovou charakteristiku rezistoru.

6. Sestrojte graf závislosti odporu na napětí.

Tabulka – rezistor

| U V |  |
| --- | --- |
| I A |  |
| R Ω |  |

Závěr: