# Síly mezi dvěma rovnoběžnými vodiči s proudem

Ampérův zákon

Vyjadřuje velikost síly mezi dvěma rovnoběžnými vodiči s proudem.

Je obdobou Newtonova zákona pro gravitační pole (gravitačni síla závisí na hmotnosti těles) a Coulombova zákona pro el. pole (elektrická síla závisí na náboji těles).

Pro dva rovnoběžné vodiče s proudem ve vzdálenosti d a délce l odvodil Ampére pro magnetickou sílu tento vzorec.

Zda se budou oba vodiče přitahovat nebo odpuzovat závisí na směru obou proudů. Je-li směr souběžný, vodiče se přitahují. Je-li směr protiběžný (každý proud má jiný směr) vodiče se odpuzují.

Pomocí Ampérova zákona se také definuje 1 A:

Ampér je stálý proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti 2 ( 10–7 N na 1 m délky vodiče.