Tepelné motory

Tepelné motory jsou stroje, které přeměňují část vnitřní energie paliva uvolněné hořením na energii mechanickou. Dělí se na:

1. parní motory (parní stroj, parní turbína) - pracovní látkou je vodní pára, která se získává v parním kotli mimo vlastní motor

2. spalovací motory (plynová turbína, zážehový motor, vznětový motor, proudový motor a raketový motor) - pracovní látkou je plyn, vznikající hořením paliva uvnitř motoru

| Tepelný motor |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| parní stroj lokomotivy | 0,35 | 0,09 - 0,15 | účinnost parních motorů lze zvýšit užitím přehřáté páry |
| parní turbína | 0,60 | 0,25 - 0,35 |  |
| plynová turbína | 0,55 | 0,22 - 0,37 |  |
| čtyřdobý zážehový motor | 0,65 | 0,20 - 0,33 |  |
| vznětový motor | 0,73 | 0,30 - 0,42 | vzduch se zahřívá již kompresí a poté spalováním nafty |
| raketový motor | 0,75 | 0,50 | vysoká účinnost je dána tím, že |