Elektrický proud

A) Elektrický proud je uspořádaný pohyb volných částic s el. nábojem (= nosičů náboje – elektronů, iontů atd.).

Dohodnutý směr proudu (jinak také technický směr proudu) je směr od kladného pólu (+) k zápornému pólu (–). Byl stanoven v době, kdy nebyla známa podstata vedení el. proudu ve vodičích. Dnes víme, že směr proudu záleží na tom, které náboje, zda kladné nebo záporné, zprostředkovávají vedení el. proudu. V kovových vodičích obstarávají transport el. proudu elektrony, které mají záporný náboj (–), a proto je skutečný směr proudu od záporného pólu (–) ke kladnému pólu (+), tedy opačný na rozdíl od dohodnutého směru proudu. Dohodnutý směr proudu je skutečným směrem pohybu pro kladné náboje.

B) Elektrický proud I je základní fyzikální veličina – udává množství náboje, které projde průřezem vodiče za jednotku času.

Prochází-li náboj vodičem rovnoměrně, je elektrický proud určen jako podíl celkového náboje Q, který projde průřezem vodiče, a doby t, za kterou projde.

[I] = A (ampér) = C ( s–1.

Ampér je základní jednotka SI.

Prochází-li náboj vodičem nerovnoměrně, určuje se hodnota okamžitého proudu.

C) Podmínky pro vznik stejnosměrného konstantního proudu jsou:

– uzavřený el. obvod

– el. zdroj v obvodu – zajišťuje časově neproměnné el. pole ve vodiči, tzn. na jeho svorkách je neměnné napětí U

D) Elektrický proud měříme ampérmetrem, napětí voltmetrem. Ampérmetr připojujeme ke spotřebiči sériově, voltmetr paralelně.