Elektrický zdroj (zdroj napětí)

V elektrickém zdroji se přeměňuje určitý druh energie na energii elektrickou:

–        galvanický článek (tvořený dvěma elektrodami z různých kovů, mezi kterými je umístěna vodivá kapalina – elektrolyt) využívá chemickou energii uvolněnou při reakci kovových elektrod s elektrolytem

–      akumulátor – můžeme ho nabíjet; př. olověný: elektrody – Pb, PbO2, elektrolyt – zředěná H2SO4 → v autech, dále např. NiCd, NiMH, (pro elektronické účely – články do walkmanů, přenosných CD, MD přehrávačů, mobilních telefonů)

–        fotočlánek využívá energii světla dopadajícího na vhodně upravenou destičku polovodiče (probíhá fotoelektrický jev)

–        termočlánky využívají termoelektrický jev. Když spojíme dva vodiče z různých kovů, a jeden konec budeme zahřívat, vznikne napětí

Každý zdroj stejnosměrného napětí charakterizuje elektromotorické napětí Ue. Popisuje napětí zdroje, který není zapojen v obvodu – nezatíženého zdroje. Když zdroj zapojíme do obvodu, změříme svorkové napětí U. Svorkové napětí je menší než elektromotorické napětí zdroje (U < Ue), protože část elektrické energie se spotřebuje už ve zdroji. Dokazuje to zahřátí baterií při odběru vysokého proudu.

Dynamo, alternátor –        elektromagnetické zdroje - přeměňují mechanickou práci na el. energii, ty jsou ale zdroje proměnlivého proudu